ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

«Строительство светофорных объектов на улично-дорожной сети г.Минска (включая проектные работы)» по ул.Каролинской-ул.Чюрлениса

- Выполнить привязку технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с СТБ 1300-2007 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».

- Прокладку контрольных кабелей предусмотреть в кабельной канализации со смотровыми колодцами.

- Электроснабжение светофорного объекта предусмотреть от трансформаторной подстанции отдельным кабелем, проложенным в кабельной канализации.

- Для включения объекта в систему АСУДД предусмотреть ввод кабельной канализации связи в канализацию ГТС и прокладку кабеля связи.

- Разработать технологию управления с учетом системного подхода к процессу управления дорожным движением на основании проведенного обследования объекта управления с анализом:

- транспортно-пешеходной нагрузки;

- объектов притяжения транспорта и пешеходов;

- аварийности;

- мгновенных скоростей движения.

- При разработке технологии управления должно быть предусмотрено:

- внедрение следующего периферийного оборудования:

  - указатели скорости (УСК);

  - детекторы транспорта (ДТ);

  - табло вызывное пешеходное (ТВП);

  - табло пешеходное информационное (ТПИ).

- возможность использования следующих алгоритмов управления:

- отключение светофоров;

- желтое мигание;

- выбора плана координации (ПК) по карте времени (КВ);

- выбора ПК по параметрам движения в характерных точках;

- координации светофорных объектов с управлением скоростью на перегоне;

- сетевой координации СО;

- координации СО с оптимизацией сдвигов;

- управления режимом движения на магистрали по длине очереди, коэффициенту загрузки, суммарным потерям;

- обеспечение условного приоритета МПТ и спецтранспорта;

- локальный жесткий режим;

- локальный многопрограммный режим;

- локальное гибкое регулирование:

с учетом интервала в транспортном потоке на уровне СО;

с учетом интенсивности ТП;

с учетом длины очереди;

с учетом потерь.

- вызывного регулирования, в том числе:

с вызовом от пешехода:

с вызовом от диспетчера;

с вызовом от транспортного средства;

с оптимизацией вызовов.

- смены ПК и карт времени.

Набор алгоритмов (управляющих воздействий на объект управления) и периферийного оборудования определяется проектировщиком на основании результатов обследований.

- Выполнить анализ соответствия показателей дорожного движения и экономический анализ затрат и выгод (результатов) управляющих воздействий при управлении дорожным движением для определения эффективности управления дорожным движением.

- Критерии эффективности при анализе соответствия показателей дорожного движения по объектам управления должны соответствовать уровню управления в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

| Наименование объекта управления | Статус | Уровень управления |
| --- | --- | --- |
|  |  | оптимальный | максимальный | предельно допустимый |
| ул.Чюрлениса | 2 | Уровень B | Уровень C | 15% времени на уровне D |
| ул.Каролинская | 3 | Уровень С | Уровень D | 10% времени на уровне Е |

- Параметры дорожного движения для уровней обслуживания должны соответствовать характеристикам уровней управления, указанным в             таблице 2.

Таблица 2.

| Уровень обслуживания | Средняя скорость сообщения, км/ч | Коэффициент загрузки | Количество маневров торможения на 1 км |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 40-48 | 0.5-0.6 | 1..2 |
| C | 32-40 | 0.6-0.75 | 2..3.5 |
| D | 24-32 | 0.75-0.85 | 3.5..6 |
| Е | 20-24 | 0.85-0.95 | 6..10 |

- Разработать принципиальное проектное решение по строительству светофорного объекта которое должно обеспечивать организованное, безопасное и комфортное движение транспортных средств с расчетной скоростью не более 50 км/ч. (Предоставить обоснование расчета скорости движения с учетом параметров транспортных потоков и конструктивных элементов перекрестка, используемых в проектном решении).

- Проектное решение должно обеспечивать уровень аварийности в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3.

| ул.Чюрлениса | Базовая интенсивность в обоих направлениях, авт/час |
| --- | --- |
|  | 2000 |
| ДТП с пострадавшими на 1 км в год | 2 |
| ДТП с пострадавшими пешеходами на 1 км в год | 1,2 |
| ДТП с пострадавшими кроме пешеходов на 1 км в год | 0,8 |
| Кол-во погибших в ДТП на 1 км в год | 0,12 |
| ДТП с пострадавшими на 1 авткм в год | 0,27 |
| Кол-во погибших в ДТП на 1 авткм в год | 0,0157 |
| ул.Каролинская | Базовая интенсивность в обоих направлениях, авт/час |
|  | 500 |
| ДТП с пострадавшими на 1 км в год | 1,25 |
| ДТП с пострадавшими пешеходами на 1 км в год | 1,05 |
| ДТП с пострадавшими кроме пешеходов на 1 км в год | 0,2 |
| Кол-во погибших в ДТП на 1 км в год | 0,105 |
| ДТП с пострадавшими на 1 авткм в год | 0,49 |
| Кол-во погибших в ДТП на 1 авткм в год | 0,0287 |

- Оценку безопасности дорожного движения провести с использованием специализированных моделей (safety meter или аналоги).

- Проектное решение должно предусматривать мероприятия для безопасного перехода проезжей части всех категорий участников дорожного движения:

- пешеходы по возрастным группам (дети, молодые люди, пожилые);

- инвалиды (по зрению, по слуху, по физическим недостаткам);

- велосипедисты.

- Если проектным решением предусмотрена установка ТВП, то конструкция данного устройства должна удовлетворять следующим требованиям:

- вызывное устройство должно быть выполнено из противоударных материалов, обеспечивающих ее целостность и функциональность, а также иметь эстетический внешний вид;

- вызывное устройство должно включать в себя световые и (или) тональные индикаторы, информирующие пешеходов о принятии сигнала вызова, и рельефную схему перехода проезжей части с указанием направления движения, количества полос, наличия разделительной полосы (островка безопасности).

- Предусмотреть установку звукового устройства с автоматической регулировкой громкости сигнала в зависимости от окружающего звукового фона (сила звука должна быть в пределах от 30 до 90 ДБ, но не более чем на 5 ДБ больше окружающего звукового фона), работающим совместно с пешеходными светофорами.

- Проектное решение должно предусматривать применение технических средств организации велосипедного движения и обеспечения безбарьерной среды.

- Проектное решение по уровню освещения проезжей части улиц и пешеходных переходов должно соответствовать ТКП 45-2.04-153-2009 «Естественное и искусственное освещение», а также предусматривать на пешеходных переходах увеличение нормы освещения не менее чем в 1,3 раза по сравнению с нормой освещения пересекаемой  проезжей части. Увеличение уровня освещения достигается за счет установки дополнительных или более мощных световых приборов, использования осветленного покрытия и т.п.

- Выполнить проработку вариантов схем организации дорожного движения и технико-экономический анализ (обоснование) предложенных решений.

- Предусмотреть установку светодиодных светофоров в соответствии с типовой схемой установки транспортных и пешеходных светофоров.

- Предусмотреть установку отечественного дорожного контроллера.

- Предусмотреть отдельную смету на наладку дорожного контроллера.

- При разработке проектов временной организации дорожного движения применять дорожные знаки из оцинкованного метала и металлические стойки.

Приложение: Типовая схема установки транспортных и пешеходных

светофоров на 1 листе, в 1 экз.

Заместитель начальника					А.С. Зырянов

Игнатович  294 55 81

10.05.2013/ Каролинская-Чюрлениса

# Text boxes

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МИНГОРИСПОЛКОМА

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

пр. Дзержинского, 3

220036 г. Минск

тел.  (017) 222 08 20, факс 239 49 30

МIНIСТЭРСТВА

ЎНУТРАНЫХ СПРАЎ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ

ЎНУТРАНЫХ СПРАЎ МIНГАРВЫКАНКАМА

УПРАЎЛЕННЕ

ДЗЯРЖАЎНАЙ АЎТАМАБIЛЬНАЙ

IНСПЕКЦЫI

пр. Дзяржынскага, 3

220036 г. Минск

тел.  (017) 222 08 20, факс 239 49 30

__/__/__________ № МГ/_- ______

На №_______ от  __/__/__________